Анализ информации о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в городах Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита в условиях режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, и численности их работников, а также информации о результатах дополнительных измерений характеристик качества атмосферного воздуха в этих городах в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

Братск

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг с 20.00 часов 18.03.2020 на территории Иркутской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Правительством Иркутской области, на территории г. Братска 21 промышленное предприятие продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, в том числе предприятия, участвующие в федеральном проекте «Чистый воздух», а именно ПАО «РУСАЛ Братск», филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ООО «Братский завод ферросплавов».

Численность работников промышленных предприятий, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, составляет 13170 человек.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации Росгидромета оперативные данные мониторинга, характеризующие динамику изменений уровня загрязнения в г. Братске, в настоящий момент не могут быть представлены в связи с тем, что модернизация пунктов наблюдений в рамках мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» находится в стадии поставки оборудования.

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в г. Братске проведено 666 исследований, из них в 12 случаях (1,8 %) зарегистрированы превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации (далее – ПДКмр).

Исследования атмосферного воздуха проводились на двух маршрутных постах с получением информации о разовых концентрациях 30 веществ.

Превышения гигиенических нормативов зарегистрированы в мониторинговой точке по адресу г. Братск ул. Баркова, 43а (Д/С 93): по взвешенным веществам от 1,1 до 1,2 раза ПДКмр; по гидроксибензолу (фенолу) от 1,2 до 2,0 ПДКмр; по этилбензолу в 1,4 раза ПДКмр.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

С 29.04.2020 по 08.05.2020 подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использованием передвижных экологических постов проведены исследования проб атмосферного воздуха, отобранных в 14 контрольных точках на территории г. Братска, расположенных в зоне влияния промышленных предприятий, автомагистралей города, в том числе на территории жилой застройки.

Исследования проводились по 26 загрязняющим веществам.

По результатам измерений зафиксированы превышения гигиенических нормативов в следующих точках:

на границе санитарно-защитной зоны промышленного предприятия АО «Группа «Илим» в северо-восточном направлении: по пропилмеркаптану в 2 раза ПДКмр;

на пересечении улиц Ленина и Южная (точка влияния выбросов от автотранспорта, расположенная в жилой зоне): по пропилмеркаптану в 3,7 раза ПДКмр;

на пересечении улиц Баркова и Пихтовая (точка влияния выбросов от автотранспорта, расположенная в жилой зоне): по бутилмеркаптану в 2,25 раз ПДКмр.

- Выводы по результатам проведенных измерений характеристик качества атмосферного воздуха

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха в г. Братске в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Братске

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| Наблюдения не проводились | Гидроксибензол (фенол) | Пропилмеркаптан |
|  | Этилбензол | Бутилмеркаптан |

Таким образом, в г. Братске в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, фенола, этилбензола, пропилмеркаптана и бутилмеркаптана.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Братска необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности на качество атмосферного воздуха, несмотря на снижение транспортного потока.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные, полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в г. Братске (рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3).

Рисунок 1. Поля концентраций диоксида азота в г. Братске

Рисунок 2. Поля концентраций оксида углерода в г. Братске

Рисунок 3. Поля концентраций диоксида серы в г. Братске

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается снижение выбросов по диоксиду азота порядка 30 %, по оксиду углерода порядка 37 %, по диоксиду серы порядка 60 %. При сопоставлении результатов зондирования Земли с данными, полученными от Роспотребнадзора, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора, отмечается значительное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Учитывая, что основные промышленные предприятия на территории г. Братска осуществляли хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, представленные данные дистанционного зондирования Земли подтверждают снижение выбросов от транспорта на территории г. Братска, а также снижение выбросов от объектов теплоэнергетики в связи с наступлением теплого периода года.

- Заключение

Проведенный анализ показывает, что промышленные предприятия на территории г. Братска, продолжающие работу в условиях повышенной готовности, вносят существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, что подтверждается проведенными исследованиями.

Вместе с тем анализ показывает также и улучшение качества атмосферного воздуха, что связано со снижением интенсивности транспортных потоков, а также повышением температуры атмосферного воздуха.

Красноярск

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п 16.03.2020 на территории Красноярского края введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Правительством Красноярского края, на территории г. Красноярска 79 промышленных предприятий продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, в том числе предприятия, участвующие в федеральном проекте «Чистый воздух», а именно АО «РУСАЛ Красноярск», ООО «Красноярский цемент».

Численность работников промышленных предприятий, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, составляет 34883 человека.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации, представленной Росгидрометом, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а именно в период с 20.03.2020 по 20.04.2020, в г. Красноярске наблюдается следующее:

среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию (рисунок 1), снижение концентраций оксида углерода в конце марта сменилось постепенным ростом в апреле;

Рисунок 1. Динамика изменений концентраций оксида углерода (мг/м3) в г. Красноярске

отмечен слабый рост концентраций оксидов азота с превышением среднесуточной предельно допустимой концентрации (далее – ПДКсс) диоксида азота в начале и во второй половине рассматриваемого (рисунок 2);

Рисунок 2. Динамика изменений концентраций диоксида и оксида азота (мг/м3) на ПНЗ № 3 в г. Красноярске

концентрации взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 в воздухе в основном имеют тенденцию к росту на протяжении рассматриваемого периода, с превышениями среднесуточной предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ10 в течении рассматриваемого периода (рисунок 3);

Рисунок 3. Динамика изменений концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 (мг/м3) на ПНЗ № 9 в г. Красноярске

отмечаются превышения максимально разовых концентраций специфических загрязняющих веществ.

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в г. Красноярске проведено 1769 исследований (1688 разовых и 81 суточных), из них в 58 зарегистрированы неудовлетворительные результаты (3,3 %) (52 ПДКмр и 6 ПДКсс).

Исследования атмосферного воздуха проводились на шести маршрутных постах по полной программе наблюдений с получением информации о максимально разовых и среднесуточных концентрациях 34 веществ.

Превышения гигиенических нормативов зарегистрированы:

на посту по адресу г. Красноярск, ул. Гусарова, 9: по взвешенным частицам РМ2.5 от 1,1 до 1,8 ПДКмр;

на посту по адресу г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 21/1: по бенз/а/пирену в 1,1 раза ПДКсс;

на посту по адресу г. Красноярск, ул. Сопочная, 38: по бенз/а/пирену от 1,3 до 2,6 раз ПДКсс; по диметилбензолу от 1,2 до 1,5 ПДКмр; по этилбензолу от 1,2 до 9,0 ПДКмр;

на посту по адресу г. Красноярск, пр. Ульяновский, 16: по диметилбензолу от 1,4 до 2,7 ПДКмр; по дихлорметану от 1,5 до 1,9 ПДКмр;

на посту по адресу г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44А: по бенз/а/пирену от 2,1 до 10,0 ПДКсс; по бензолу от 1,3 до 1,5 ПДКмр (4,2 %); по взвешенным частицам РМ2.5 от 1,1 до 1,4 ПДКмр; по гидроксибензолу в 1,2 раза ПДКмр; по диметилбензолу от 1,2 до 1,5 ПДКмр; по метилбензолу от 1,05 до 1,4 раза ПДКмр (5,0 %); по этилбензолу от 1,3 до 8,0 ПДКмр.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

С 29.04.2020 по 08.05.2020 подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использование передвижных экологических постов проведено 1081 исследований проб атмосферного воздуха, отобранных в 42 точках на территории г. Красноярска, в районе влияния дорожных развязок, жилого сектора и промышленных предприятий АО «РУСАЛ Красноярск», ООО «Красноярский цемент», ООО «Красгипс», АО «Асфальтобетонный завод», а также объектов теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры АО «Красноярская ТЭЦ-1», АО «Енисейская территориальная генерирующая компания ТЭЦ-2»ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (очистные сооружения ООО «КрасКом).

Исследования проводились по 44 загрязняющим веществам.

Превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций атмосферного воздуха зарегистрированы:

в точке отбора по адресу г. Красноярск, Свердловский район, ул. Делегатская, 2: по взвешенным веществам в 1,5 раза ПДКмр;

в точке отбора по адресу г. Красноярск, Советский район, СНТ «Янтарь»: по фенолу в 3,35 раза ПДКмр;

в точке отбора по адресу г. Красноярск, Советский район, дорожная развязка на пересечении ул. Партизана Железняка и ул. Октябрьская: по этилбензолу в 1,1 раза ПДКмр;

в точке отбора по адресу г. Красноярск, Советский район, дорожная развязка на пересечении ул. Партизана Железняка и ул. Дудинская: по гидрофториду в 2,44 раза ПДКмр;

в точке отбора по адресу г. Красноярск, дорожная развязка на пересечении ул. Северное шоссе и ул. Авиаторов: по взвешенным веществам в 2,52 раза ПДКмр;

в точке отбора по адресу г. Красноярск, дорожная развязка на пересечении ул. Брянская 2-я и ул. Караульная: по взвешенным веществам в 4,2 раза ПДКмр;

в точке отбора по адресу г. Красноярск, Жилой сектор Покровка, на пересечении улиц 3-я дальневосточная и ул. 10-я продольная: по бенз/а/пирену в 4,3 раза ПДКсс;

в точке отбора по адресу г. Красноярск, Советский район, 50 м западнее территории ТЭЦ-3: по сероводороду в 1,16 раза ПДКмр;

в точке отбора по адресу г. Красноярск, Советский район, 50 м западнее территории ТЭЦ-3: по фенолу в 2,1 раза ПДКмр;

в точке отбора по адресу г. Красноярск, Ленинский район, 50 м дорожная развязка на пересечении ул. Тамбовская и ул. Глинки: по стиролу в 1,7 раза ПДКмр;

в точке отбора по адресу г. Красноярск, Свердловский район, дорожная развязка на пересечении ул. Матросова и ул. 60 лет Октября: по стиролу в 4,7 раза ПДКмр.

Таким образом, за период с 29.04.2020 по 08.05.2020 выявлено 11 (1,1 %) превышений ПДК атмосферного воздуха по следующим веществам: по фенолу, взвешенным веществам, бенз/а/пирену, сероводороду, стиролу, этилбензолу.

Отмечаем, что на территории правого берега г. Красноярска участились случаи обнаружения фенола и стирола в концентрациях, превышающих предельно допустимые концентрации атмосферного воздуха. Данные вещества отражают специфику деятельности АО «Красноярская ТЭЦ-2», АО «Енисейская территориальная генерирующая компания ТЭЦ-2» и АО «КЗСК».

- Выводы по результатам мониторинга

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха в г. Красноярске в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Красноярске

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| Диоксида азота | Взвешенные частицы РМ2.5 | Взвешенные вещества |
| Взвешенные частицы РМ10 | Бенз/а/пирен | Фенол |
| - | Диметилбензол | Этилбензол |
| - | Этилбензол | Гидрофторид |
| - | Дихлорметан | Бенз/а/пирен |
| - | Бензол | Сероводород |
| - | Гидроксибензол | Стирол |
| - | Метилбензол | - |

Таким образом, в г. Красноярске в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, взвешенных частиц РМ10, взвешенных частиц РМ2.5, взвешенных веществ, бенз/а/пирена, фенола, гидрофторида, сероводорода, стирола, диметилбензола, этилбензола, дихлорметана, гидроксибензола, метилбензола.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Красноярска необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, характерных для выбросов промышленных предприятий и предприятий теплоэнергетики.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в г. Красноярске (рисунок 4, рисунок 5, рисунок 6).

Рисунок 4. Поля концентраций диоксида азота в г. Красноярске

Рисунок 5. Поля концентраций оксида углерода в г. Красноярске

Рисунок 6. Поля концентраций диоксида серы в г. Красноярске

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается снижение выбросов по диоксиду азота порядка 14 %, по оксиду углерода порядка 5 %, по диоксиду серы порядка 7 %. При сопоставлении результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета, Роспотребнадзора, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора, отмечается снижение выбросов диоксида серы в атмосферный воздух, а также снижение выбросов оксида углерода и диоксида азота с тенденцией к росту.

- Заключение

Проведенный анализ показывает, что промышленные предприятия на территории г. Красноярска, продолжающие работу в условиях повышенной готовности, а также транспорт и источники теплоснабжения по-прежнему вносят существенный вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха, ощутимого снижения выбросов загрязняющих веществ не прослеживается.

Необходимо отметить, что снижение интенсивности транспортных потоков, в частности снижение движения общественного транспорта, фактически не внесли существенных коррективов в загрязнение атмосферного воздуха в г. Красноярске.

Липецк

В соответствии с Распоряжением администрации Липецкой области от 10.03.2020 № 102-рп с 10.03.2020 на территории Липецкой области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области, на территории г. Липецка 73 промышленных предприятия продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, в том числе предприятия, участвующие в федеральном проекте «Чистый воздух», а именно ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Липецкцемент», ПАО «Квадра».

Численность работников промышленных предприятий, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, составляет 49424 человека, из них 8422 (17 %) человека переведены на дистанционный режим работы.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации, представленной Росгидрометом, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а именно в период с 20.03.2020 по 20.04.2020, в г. Липецке наблюдается следующее:

среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию (рисунок 1), период ограничительных мер не внес существенных изменений в содержание оксида углерода в воздухе;

Рисунок 1. Динамика изменений концентраций оксида углерода (мг/м3) в г. Липецке на ПНЗ № 2, 6

Снижение концентраций оксидов азота с превышением среднесуточной предельно допустимой концентрации диоксида азота в начале периода дополнительных измерений (рисунок 2);

Рисунок 2. Динамика изменений концентраций диоксида и оксида азота (мг/м3) на ПНЗ № 2 г. Липецка

снижение концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10, при этом превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 наблюдались в течение всего периода измерений, а также зафиксировано многократные превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ10 в начале рассматриваемого периода (рисунок 3);

Рисунок 3. Динамика изменений концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 (мг/м3) на ПНЗ № 2 г. Липецка

отмечаются превышения максимально разовых концентраций специфических загрязняющих веществ.

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в г. Липецке проведено 1344 исследования.

Исследования проводились на двух маршрутных постах. Исследовались 
28 веществ.

Результаты всех исследований соответствовали гигиеническим нормативам.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

С 29.04.2020 по 08.05.2020 подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использованием передвижных экологических постов проведено 459 исследований проб атмосферного воздуха, отобранных в 28 точках на территории г. Липецка, расположенных в зоне влияния выбросов промышленных предприятий и автомагистралей города, в том числе на территории жилой застройки.

Исследования проводились по 8 загрязняющим веществам.

По результатам исследований зафиксированы превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха:

по сероводороду от 1,1 до 1,6 раз ПДКмр;

по фенолу от 1,2 до 1,3 раз ПДКмр.

- Выводы по результатам мониторинга

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха 
в г. Липецке в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Липецке

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| Диоксид азота | Результаты всех исследований соответствовали гигиеническим нормативам | Сероводород |
| Взвешенные частицы РМ2.5 |  | Фенол |
| Взвешенные частицы РМ10 |  | - |

Таким образом, в г. Липецке в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц РМ2.5, взвешенных частиц РМ2.5, диоксида азота, сероводорода, фенола.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Липецка необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности, автотранспорта на качество атмосферного воздуха.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота и диоксида серы в г. Липецке (рисунок 4, рисунок 5).

Рисунок 4. Поля концентраций диоксида азота в г. Липецке

Рисунок 5. Поля концентраций диоксида серы в г. Липецке

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается снижение концентрации диоксида азота порядка 18 %, снижение концентрации диоксида серы на территории г. Липецка. При сопоставлении результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета, Роспотребнадзора, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора, отмечается улучшение качества атмосферного воздуха

- Заключение

Проведенный анализ показывает, что в г. Липецке в целом состояние атмосферного воздуха в условиях режима повышенной готовности улучшилось, однако воздействие промышленных предприятий по-прежнему вносит существенный вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха города.

Магнитогорск

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп c 18.03.2020 на территории Челябинской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Министерством экономического развития Челябинской области, на территории г. Магнитогорска 6 промышленных предприятий продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, в том числе предприятия, участвующие в федеральном проекте «Чистый воздух», а именно ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Шлаксервис», ОАО «ММК-Метиз», ООО «Огнеупор».

Численность работников промышленных предприятий, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, составляет 27503 человека, из них 3150 (11,5 %) человек переведены на дистанционный режим работы.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации, представленной Росгидрометом, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а именно в период с 20.03.2020 по 20.04.2020, в г. Магнитогорске наблюдается следующее:

среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию (рисунок 1), период ограничительных мер не внес существенных изменений в содержание оксида углерода в воздухе;

Рисунок 1. Динамика изменений концентраций оксида углерода (мг/м3) в г. Магнитогорске на ПНЗ № 36

зафиксировано превышение среднесуточной концентрации диоксида азота в первой половине и в конце рассматриваемого периода (рисунок 2);

Рисунок 2. Динамика изменений концентраций диоксида и оксида азота (мг/м3) на ПНЗ № 36 в г. Магнитогорске

концентрации взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 в воздухе в основном имеют тенденцию к росту на протяжении рассматриваемого периода с превышением среднесуточной предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ10 в середине и в конце рассматриваемого периода и взвешенных частиц РМ10 в середине рассматриваемого периода (рисунок 3);

Рисунок 3. Динамика изменений концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 (мг/м3) на ПНЗ № 36 в г. Магнитогорске

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в г. Магнитогорске проведено 1499 исследований (1344 разовых и 155 суточных), из которых в 4 зарегистрированы превышения ПДКсс (0,3 %).

Исследования проводились на трех маршрутных постах. Исследовалось 45 веществ.

Превышения гигиенических нормативов зарегистрированы:

на посту по адресу г. Магнитогорск, между школой № 14 по ул. Галиуллина, 11/3 и школой № 5 по ул. Сталеваров, 8: по взвешенным веществам в 1,4 раза ПДКсс;

на посту по адресу г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 19/3: по бенз/а/пирену в 1,4 раза ПДКсс;

на посту по адресу г. Магнитогорск, ул. Строителей, 55: по взвешенным веществам от 1,2 до 2,1 ПДКсс.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

С 29.04.2020 по 08.05.2020 подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использование передвижных экологических постов проведено 437 измерений проб атмосферного воздуха в г. Магнитогорске, отобранных в 16 точках, расположенных в зоне влияния выбросов промышленных предприятий и автомагистралей города, в том числе на территории жилой застройки.

Исследования проводились по 9 загрязняющим веществам, в том числе по фенолу, формальдегиду и сероводороду.

По результатам измерений превышения максимально разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций не выявлены.

- Выводы по результатам мониторинга

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха 
в г. Магнитогорске в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Магнитогорске

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| Диоксид азота | Взвешенные вещества | Превышения максимально разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций не выявлены |
| Взвешенные частицы РМ2.5 и | Бенз/а/пирен |  |
| Взвешенные частицы РМ10 | - |  |

Таким образом, в г. Магнитогорске в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц РМ2.5, взвешенных частиц РМ10, диоксида азота, взвешенных веществ, бенз/а/пирена.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Магнитогорска необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности, автотранспорта на качество атмосферного воздуха.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в г. Магнитогорске (рисунок 4, рисунок 5, рисунок 6).

Рисунок 4. Поля концентраций диоксида азота в г. Магнитогорске

Рисунок 5. Поля концентраций оксида углерода в г. Магнитогорске

Рисунок 6. Поля концентраций диоксида серы в г. Магнитогорске

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается снижение выбросов по диоксиду азота порядка 58 %, по оксиду углерода порядка 15 %, по диоксиду серы порядка 73 %. При сопоставлении результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета, Роспотребнадзора, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора, отмечается значительное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе выбросов, содержащих в своем составе диоксид серы.

- Заключение

Проведенный анализ показывает, что в г. Магнитогорске отмечается улучшение качества атмосферного воздуха благодаря снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от транспорта, объектов теплоэнергетики, а также уменьшению влияния выбросов основных вкладчиков в уровень загрязнения атмосферного воздуха - промышленных предприятий.

Медногорск

В соответствии с Указом Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук 17.03.2020 на территории Оренбургской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Министерством промышленности и энергетики Оренбургской области, на территории г. Медногорска 2 промышленных предприятия продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, в том числе предприятия, участвующие в федеральном проекте «Чистый воздух», а именно ООО «Медногорский медно-серный комбинат».

Численность работников промышленных предприятий, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, составляет 2290 человек.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации, представленной Росгидрометом, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а именно в период с 20.03.2020 по 20.04.2020, в г. Медногорске наблюдается следующее:

загрязнение атмосферного воздуха характеризуется в целом повышенным содержанием диоксида серы и многократным превышением среднесуточной предельно допустимой концентрации в конце периода дополнительных измерений (рисунок 1);

Рисунок 1. Динамика изменений концентраций диоксида серы (мг/м3) в г. Медногорске на ПНЗ № 2

среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию (рисунок 2), снижение концентраций оксида углерода в конце марта продолжилось и в апреле;

Рисунок 2. Динамика изменений концентраций оксида углерода (мг/м3) в г. Медногорске на ПНЗ № 2

уровень запыленности воздуха взвешенными частицами РМ2.5 и РМ10 не изменился, однако измерениями зафиксированы превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации взвешенными частицами РМ10 в начале и в середине периода измерений (рисунок 3).

.

Рисунок 3. Динамика изменений концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 (мг/м3) в г. Медногорске на ПНЗ № 2

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в г. Медногорске, исследования атмосферного воздуха в соответствии с программой социально-гигиенического мониторинга не проводились.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

С 29.04.2020 по 08.05.2020 подведомственными лабораториями Росприроднадзора на территории г. Медногорска с использованием передвижных экологических лабораторий проведено 748 измерений проб атмосферного воздуха, отобранных в 11 точках, расположенных в зоне влияния выбросов промышленных предприятий и автомагистралей города, в том числе на территории жилой застройки.

Исследования проводились по 12 загрязняющим веществам.

По результатам исследований превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, в том числе основного загрязняющего вещества г. Медногорска – диоксида серы, не выявлено.

Наибольшие концентрации основных загрязняющих веществ зафиксированы в точках, расположенных вблизи промплощадок ООО «ММСК», ОАО «МЭЗ «Уралэлектро»:

по азота оксиду до 0,09 ПДКмр;

по азота диоксид до 0,8 ПДКмр;

по углерода оксиду до 0,9 ПДКмр;

по диоксиду серы до 0,2 ПДКмр;

по сероводороду до 0,3 ПДКмр.

- Выводы по результатам мониторинга

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха в 
г. Медногорске в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Медногорске.

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| диоксид серы | исследования не проводились | превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено |
| взвешенные частицы РМ10 |  |  |

Таким образом, в г. Медногорске в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц РМ10, диоксида серы.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Медногорска необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности на качество атмосферного воздуха.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные, полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в г. Медногорске (рисунок 4, рисунок 5, рисунок 6).

Рисунок 4. Поля концентраций диоксида азота в г. Медногорске

Рисунок 5. Поля концентраций оксида углерода в г. Медногорске

Рисунок 6. Поля концентраций диоксида серы в г. Медногорске

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается снижение выбросов по диоксиду азота порядка 19 %, по оксиду углерода порядка 8 %, по диоксиду серы порядка 66 %. При сопоставлении результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора, отмечается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе выбросов, содержащих в своем составе диоксид серы.

- Заключение

Проведенный анализ показывает, что в г. Медногорске отмечается улучшение качества атмосферного воздуха благодаря снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от транспорта, объектов теплоэнергетики, а также уменьшению влияния выбросов основных вкладчиков в уровень загрязнения атмосферного воздуха - промышленных предприятий.

Нижний Тагил

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ с 18.03.2020 на территории Свердловской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, на территории г. Нижнего Тагила 42 промышленных предприятия продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, в том числе предприятия, участвующие в федеральном проекте «Чистый воздух», а именно АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», АО «НПК «Уралвагонзавод».

Численность работников промышленных предприятий, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, составляет 55738 человек.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации, представленной Росгидрометом, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а именно в период с 20.03.2020 по 20.04.2020, в г. Нижний Тагил наблюдается следующее:

среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию (рисунок 1), снижение концентраций оксида углерода в конце марта продолжилось и в апреле;

Рисунок 1. Динамика изменений концентраций оксида углерода (мг/м3) в г. Нижний Тагил на ПНЗ № 1 и 2

в зависимости от расположения пунктов наблюдений в районах, испытывающих преобладающее влияние автотранспортных потоков, где среднесуточные концентрации диоксида азота многократно превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию на протяжении всего периода исследований, а среднесуточные концентрации оксида азота превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию в середине и в конце рассматриваемого периода (рисунок 2), или промышленных выбросов, где концентрации диоксида азота многократно превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию в начале и в середине рассматриваемого периода и имели небольшое превышение с середины и до конца периода измерений, а концентрации оксида азота значительно превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию в начале и в середине рассматриваемого периода (рисунки 2, 3);

Рисунок 2. Динамика изменений концентраций диоксида и оксида азота (мг/м3) в г. Нижний Тагил в зоне влияния автотранспортных выбросов (станция № 4)

Рисунок 3. Динамика изменений концентраций диоксида и оксида азота (мг/м3) в г. Нижний Тагил в зоне влияния промышленных выбросов (ПНЗ № 2)

запыленность воздуха взвешенными частицами РМ2.5 и РМ10 не изменилась, превышения среднесуточных предельно допустимых концентрации не наблюдались (рисунок 4);

Рисунок 4. Динамика изменений концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 (мг/м3) в г. Нижний Тагил

отмечаются превышения максимально разовых концентраций специфических загрязняющих веществ.

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в г. Нижний Тагил исследования атмосферного воздуха в соответствии с программой социально-гигиенического мониторинга не проводились.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

С 29.04.2020 по 08.05.2020 подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использованием передвижных экологических постов в г. Нижний Тагил проведено 1782 исследования проб, отобранных в 11 точках, расположенных в зоне влияния выбросов промышленных предприятий и автомагистралей города, в том числе на территории жилой застройки.

Исследования проводились по 31 загрязняющему веществу.

Таким образом, за период с 29.04.2020 по 08.05.2020 выявлены превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха по следующим веществам:

по кадмий оксиду в 2,7 раз ПДКмр;

по бенз/а/пирену в 16 раз ПДКсс;

по гидрофториду в 1,9 раз ПДКмр;

по сероводороду от 1,1 до 1,2 раз ПДКмр.

- Выводы по результатам мониторинга

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха в г. Нижний Тагил в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Нижний Тагил

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| Диоксида азота | Исследования не проводились | Оксид кадмия |
| Оксида азота |  | Бенз/а/пирен |
| - |  | Гидрофторид |
| - |  | Сероводород |

Таким образом, в г. Нижний Тагил в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, оксида азота, оксида кадмия, бенз/а/пирена, гидрофторида, сероводорода.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Нижний Тагил необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности, автотранспорта на качество атмосферного воздуха.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в г. Нижний Тагил (рисунок 5, рисунок 6, рисунок 7).

Рисунок 5. Поля концентраций диоксида азота в г. Нижний Тагил

Рисунок 6. Поля концентраций оксида углерода в г. Нижний Тагил

Рисунок 7. Поля концентраций диоксида серы в г. Нижний Тагил

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается снижение концентраций диоксида азота порядка 38 %, оксида углерода порядка 9 %, а также снижение концентраций диоксида серы. При сопоставлении результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора, отмечается в целом улучшение качества атмосферного воздуха в г. Нижний Тагил.

- Заключение

Проведенный анализ показывает существенное высокое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Нижний Тагил, что обусловлено выбросами промышленных предприятий, являющихся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Вместе с тем незначительное улучшение качества атмосферного воздуха предположительно связано с уменьшением интенсивности дорожного движения.

Новокузнецк

В соответствии с распоряжением губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг с 16.03.2020 на территории Кемеровской области - Кузбасса введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Правительством Кемеровской области - Кузбасса, на территории г. Новокузнецка 17 промышленных предприятий продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, в том числе предприятия, участвующие в федеральном проекте «Чистый воздух», а именно АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «Кузнецкие ферросплавы».

Численность работников промышленных предприятий, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, составляет 28938 человек.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации, представленной Росгидрометом, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а именно в период с 20.03.2020 по 20.04.2020, в г. Новокузнецке наблюдается следующее:

концентрации диоксида серы низкие, в целом за рассматриваемый период снижались, за исключением периода с 31.03.2020 по 01.04.2020, когда зафиксировано накопление примеси в приземном слое воздуха в условиях штиля и слабого ветра с превышением среднесуточной предельно допустимой концентрации (рисунок 1);

Рисунок 1. Динамика изменений концентраций диоксида серы (мг/м3) в г. Новокузнецке на ПНЗ № 3, 9

среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию;

зафиксированы превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации диоксида азота, а также превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации оксида азота, особенно в период ослабления ветра и штиля с 31.03.2020 по 01.04.2020 (рисунок 2);

Рисунок 2. Динамика изменений концентраций диоксида азота и оксида азота (мг/м3) в г. Новокузнецке на ПНЗ № 18

наблюдается рост концентраций взвешенных веществ с превышением значения максимально разовой предельно допустимой концентрации в течении всего рассматриваемого периода (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика изменений максимально разовых концентраций взвешенных веществ (мг/м3) в г. Новокузнецке на ПНЗ № 10, 16

отмечаются превышения максимально разовых концентраций специфических загрязняющих веществ.

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в г. Новокузнецке проведено 1192 исследования, из них в 7 (0,6 %) зарегистрированы превышения ПДКмр.

Исследования атмосферного воздуха проводились на четырех маршрутных постах с получением информации о разовых концентрациях 17 веществ.

Превышения гигиенических нормативов зарегистрированы в мониторинговой точке по адресу г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 99: по взвешенным веществам в 1,1 раза ПДКмр; по взвешенным частицам РМ2.5 в 1,2 раза ПДКмр; по углероду (саже) в 1,1 раза ПДКмр.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

С 29.04.2020 по 08.05.2020 подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использованием передвижных экологических лабораторий проведены исследования качества атмосферного воздуха в г. Новокузнецке в 9 точках в зоне влияния выбросов промышленных предприятий и автотранспорта, в том числе в точках в жилой зоне.

Исследования проводились по 30 загрязняющим веществам.

По результатам проведенных исследований зарегистрировано 54 случая превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Новокузнецка.

Превышения предельно допустимых концентраций атмосферного воздуха зарегистрированы в точках по следующим адресам:

в точке № 1, расположенной в зоне влияния выбросов от автотранспорта по адресу г. Новокузнецк, ул. Кирова, Левый берег, около магазина «Мария Ра»: по меркаптанам в 66,6 раз ПДКмр;

в точке № 2, расположенной в жилой зоне по адресу г. Новокузнецк, ул. Стволовая, 9: по меркаптанам в 66,6 раз ПДКмр;

в точке № 3, расположенной в зоне влияния выбросов автотранспорта и промышленных выбросов на пересечении улиц Хлебозаводская и Музейная: по гидрофториду в 2,44 раза ПДКмр; по меркаптанам в 47 раз ПДКмр;

в точке № 4, расположенной в зоне влияния выбросов промышленных предприятий по адресу г. Новокузнецк, о.п. 26 км: по гидрофториду в 12,5 раз ПДКмр, по аммиаку в 1,9 раз ПДКмр, по сероводороду в 1,48 раза ПДКмр;

в точке № 5, расположенной в зоне влияния выбросов промышленных предприятий по адресу г. Новокузнецк, ул. Зорге, 7а, около гипермаркета ЛЕНТА: по гидрохлориду в 9,65 раза ПДКмр, по бенз/а/пирену в 14 раз ПДКсс;

в точке № 6, расположенной в жилой зоне в области влияния выбросов от автотранспорта по адресу г. Новокузнецк, ул. Метелкина, д. 15: по железу в 5 раз ПДКсс, по бенз/а/пирену в 5 раза ПДКсс;

в точке № 7, расположенной в жилой зоне по адресу г. Новокузнецк, ул. Сибирская, д. 18: по бенз/а/пирену в 3 раза ПДКсс.

Отмечаем, что результаты измерений концентраций оксида углерода, оксидов азота, диоксида серы и взвешенных частиц не выявили превышений предельно допустимых концентраций.

- Выводы по результатам мониторинга

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха в г. Новокузнецке в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Новокузнецке

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | Взвешенные вещества | Меркаптаны |
| Диоксид азота | Взвешенные частицы РМ2.5 | Гидрофторид |
| Оксид азота | Углерод (сажа) | Аммиак |
| Диоксид серы | - | Сероводород |
| - | - | Гидрохлорид |
| - | - | Бенз/а/пирен |

Таким образом, в г. Новокузнецке в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, взвешенных веществ, взвешенных частиц РМ2.5, углерода (сажи), меркаптанов, гидрофторида, аммиака, сероводорода, гидрохлорида, бенз/а/пирена.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Новокузнецка необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности, автотранспорта на качество атмосферного воздуха.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в г. Новокузнецке (рисунок 4, рисунок 5, рисунок 6).

Рисунок 4. Поля концентраций диоксида азота в г. Новокузнецке

Рисунок 5. Поля концентраций оксида углерода в г. Новокузнецке

Рисунок 6. Поля концентраций диоксида серы в г. Новокузнецке

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается снижение выбросов по диоксиду азота порядка 6 %, по диоксиду серы порядка 18 %, а также увеличение концентраций оксида углерода порядка 19 %.

В результате сопоставления результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета, Роспотребнадзора, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора, отмечается в целом небольшое улучшение качества атмосферного воздуха в г. Новокузнецке.

- Заключение

Проведенный анализ показывает, что уровень загрязнения атмосферного воздуха практически не изменился на протяжении рассматриваемого периода, фиксировавшиеся превышения специфических загрязняющих веществ в г. Новокузнецке свидетельствуют о том, что промышленные предприятия остаются основными загрязнителями атмосферного воздуха.

Норильск

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п 16.03.2020 на территории Красноярского края введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Правительством Красноярского края, на территории г. Норильска 2 промышленных предприятия продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, в том числе предприятие, участвующее в федеральном проекте «Чистый воздух», а именно ПАО «ГМК «Норильский никель».

Численность работников промышленных предприятий, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, составляет 13410 человек.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации, представленной Росгидрометом, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а именно в период с 20.03.2020 по 20.04.2020, в г. Норильске наблюдаются следующее:

среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию;

превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации диоксида серы;

степень загрязнения атмосферного воздуха за период измерений в целом не изменилась.

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в г. Норильске проведено 700 (644 разовых и 56 суточных) исследований, из них в 4 зарегистрированы превышения ПДКмр (0,6 %).

Исследования атмосферного воздуха проводились на четырех маршрутных постах по полной программе наблюдений с получением информации о максимально разовых и среднесуточных концентрациях 16 веществ.

Превышения гигиенических нормативов зарегистрированы:

на посту по адресу г. Норильск, ул. Комсомольская, 31а: по сера диоксиду в 1,4 раза ПДКмр;

на посту по адресу г. Норильск, пл. Металлургов, 23: по сера диоксиду в 1,4 раза ПДКмр;

на посту по адресу г. Норильск, ул. Первомайская, 20а: по сера диоксиду в 1,6 раза ПДКмр;

на посту по адресу г. Норильск, ул. Маслова, 1: по сера диоксиду в 2,2 раза ПДКмр.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

Дополнительные измерения качества атмосферного воздуха в г. Норильске в течение режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, ведомственными лабораториями Росприроднадзора не проводились.

- Выводы по результатам мониторинга

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха 
в г. Норильске в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Норильске

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| Диоксида серы | Диоксид серы | Дополнительные измерения качества атмосферного воздуха не проводились |

Таким образом, в г. Норильске в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Норильска необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности, автотранспорта на качество атмосферного воздуха.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени. Размер пикселя составляет 3,5 на 7 км. Восстановленные концентрации были перенесены на регулярную пространственную сетку с разрешением около 2 км.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в г. Норильске (рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3).

Рисунок 1. Поля концентраций диоксида азота в г. Норильске

Рисунок 2. Поля концентраций оксида углерода в г. Норильске

Рисунок 3. Поля концентраций диоксида серы в г. Норильске

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается снижение выбросов по диоксиду азота порядка 73 %, по оксиду углерода порядка 17 %, по диоксиду серы порядка 83 %. При сопоставлении результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета и Роспотребнадзора, отмечается значительное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Норильске.

- Заключение

Проведенный анализ показывает, что в г. Норильске отмечается улучшение качества атмосферного воздуха благодаря снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от транспорта, объектов теплоэнергетики, а также уменьшение загрязнения воздушного бассейна г. Норильска выбросами основных вкладчиков - промышленных предприятий.

Омск

В соответствии с распоряжением губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р на территории Омской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Заместителем Председателя Правительства Омской области Д.В. Ушаковым, на территории Омской области зарегистрировано 2958 промышленных предприятий, которые входят в утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 10.04.2020 № 47-рп Перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В указанный Перечень организаций входят промышленные предприятия, участвующие в федеральном проекте «Чистый воздух», а именно ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Омсктехуглерод», ПАО «Омский каучук», ООО «Омскшина», ООО «Омский завод полипропилена», АО «Омские распределительные тепловые сети», Новосибирский филиал АО «Первая грузовая компания» ПАО «Сатурн», АО «Омский завод транспортного машиностроения».

Численность работников промышленных предприятий, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, составляет 83000 человек.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации, представленной Росгидрометом, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а именно в период с 20.03.2020 по 20.04.2020, в г. Омске наблюдается следующее:

отмечен слабый рост концентраций оксидов азота с превышением среднесуточной предельно допустимой концентрации диоксида азота в конце рассматриваемого периода, а также с превышением среднесуточной предельно допустимой концентрации оксида азота в течении рассматриваемого периода (рисунок 1);

Рисунок 1. Динамика изменений концентраций оксидов азота (мг/м3) в г. Омске (ПНЗ № 5)

среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию;

концентрации взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 в воздухе в основном имеют тенденцию к росту на протяжении рассматриваемого периода, значения которых превысили среднесуточные предельно допустимые концентрации в последней декаде рассматриваемого периода (рисунок 2);

Рисунок 2. Динамика изменений концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 (мг/м3) на ПНЗ № 5 в г. Омске

отмечаются превышения максимально разовых концентраций специфических загрязняющих веществ.

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в г. Омске проведено 1728 суточных исследований.

Исследования атмосферного воздуха проводились на четырех маршрутных постах по полной программе наблюдений для 18 веществ.

Результаты всех исследований соответствовали гигиеническим нормативам.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

С 29.04.2020 по 08.05.2020 подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использование передвижных экологических постов в г. Омске отобрано 397 проб атмосферного воздуха в 27 точках, находящихся в зонах влияния выбросов автотранспорта, промышленности, в том числе в зонах жилой застройки и садоводства.

Исследования проводились по 25 загрязняющим веществам.

Наибольшие превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Омска зафиксированы в точках, расположенных в зонах влияния промышленных предприятий: по фенолу от 1,1 до 2,8 раз ПДКмр, по взвешенным веществам в 1,16 раз ПДКмр, по хрому (в пересчете на хром (VI) оксид) в 1,8 раз ПДКмр.

- Выводы по результатам мониторинга

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха 
в г. Омске в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Омске

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| Диоксид азота | Превышения предельно допустимой концентрации не выявлены | Фенол |
| Оксид азота |  | Взвешенные вещества |
| Взвешенные частицы РМ2.5 |  | Хром |
| Взвешенные частицы РМ10 |  | - |

Таким образом, в г. Омске в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц РМ2.5, взвешенных частиц РМ10, диоксида азота, оксида азота, фенола, взвешенных веществ, хрома.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Омска необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности, автотранспорта на качество атмосферного воздуха.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в г. Омске (рисунок 3, рисунок 4, рисунок 5).

Рисунок 3. Поля концентраций диоксида азота в г. Омске

Рисунок 4. Поля концентраций оксида углерода в г. Омске

Рисунок 5. Поля концентраций диоксида серы в г. Омске

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается уменьшение содержания в атмосферном воздухе диоксида азота порядка 27 %, а также увеличение концентраций оксида углерода порядка 37 % и диоксида серы порядка 60 %.

Сопоставление результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета, Роспотребнадзора, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора, показывает снижение в г. Омске выбросов диоксида азота с ростом и превышением их концентраций в течение режима повышенной готовности.

- Заключение

Проведенный анализ показывает рост уровня загрязнения атмосферного воздуха в г. Омске, который обусловлен выбросами промышленных предприятий, о чем свидетельствуют превышения гигиенических нормативов по специфическим загрязняющим веществам.

Челябинск

В соответствии с Распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп с 18.03.2020 на территории Челябинской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Правительством Челябинской области, на территории г. Челябинска 10 промышленных предприятий продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, в том числе предприятия, участвующие в федеральном проекте «Чистый воздух», а именно ООО «Мечел-Кокс», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ПАО «Челябинский цинковый завод», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ООО «Завод ТЕХНО», ЗАО «Завод Минплита», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

Численность работников промышленных предприятий, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, составляет 35297 человек, из них 3020 (8,6 %) человек переведены на дистанционный режим работы.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации, представленной Росгидрометом, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а именно в период с 20.03.2020 по 20.04.2020, в г. Челябинске наблюдается следующее:

среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию (рисунок 1), период ограничительных мер не внес существенных изменений в содержание оксида углерода в воздухе;

Рисунок 1. Динамика изменений концентраций оксида углерода (мг/м3) в г. Челябинске на ПНЗ № 17, 22, 23

по данным автоматических постов отмечен слабый рост концентраций диоксида азота, превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации не зафиксировано (рисунок 2);

Рисунок 2. Динамика изменений концентраций диоксида азота (мг/м3) в г. Челябинске на ПНЗ № 17 и 23

концентрации взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 в воздухе в основном имеют тенденцию к росту на протяжении рассматриваемого периода (рисунок 3), зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций данных веществ в конце рассматриваемого периода;

Рисунок 3. Динамика изменений концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 (мг/м3) на ПНЗ № 17 в г. Челябинске

отмечаются превышения максимально разовых концентраций специфических загрязняющих веществ.

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в г. Челябинске проведено 2200 исследований (2004 разовых и 196 суточных), из которых в 30 зарегистрированы превышения ПДКмр (1,4 %).

Исследования проводились на семи постах двух типов (маршрутные и стационарные). Исследовались 52 вещества.

Превышения гигиенических нормативов зарегистрированы:

на посту по адресу г. Челябинск, в зоне влияния выбросов автотранспорта, маршрутный пост (пересечение ул. Героев Танкограда и проспекта Ленина): по метилбензолу от 1,2 до 1,5 раза ПДКмр;

на посту по адресу г. Челябинск, в зоне влияния выбросов автотранспорта, маршрутный пост (пересечение ул. Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта): по алканам С12-С19 (в пересчете на С) в 1,6 раза ПДКмр; по бензолу от 1,2 до 4,2 раза ПДКмр;

на посту в зоне влияния промышленного узла АО "ЧЭМК, точка контроля (ул. Горького, 89): по гидроксибензолу (фенолу) от 1,2 до 4,2 раза ПДКмр;

на посту в зоне влияния промышленного узла ПАО "ЧТПЗ", точка контроля (ул. Нахимова, 3): по бензолу от 1,1 до 2,6 раза ПДКмр; по гидроксибензолу (фенолу) от 2,5 до 4,8 ПДКмр; по этилбензолу от 1,2 до 4,2 раза ПДКмр.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

С 29.04.2020 по 08.05.2020 подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использование передвижных экологических постов проведено 689 исследований проб атмосферного воздуха, отобранных в 10 точках на территории г. Челябинска, расположенных в зоне влияния промышленных предприятий и автомагистралей города, в том числе на территории жилой застройки.

Исследования проводились по 6 загрязняющим веществам, в число которых входят: диоксид азота, оксид азота, сероводород, взвешенные вещества, формальдегид, фенол и бенз/а/пирен.

Таким образом, за период с 29.04.2020 по 08.05.2020 выявлено наличие в воздухе диоксида азота, оксида азота, аммиака и взвешенных веществ в концентрациях, не превышающих нормативы качества атмосферного воздуха.

- Выводы по результатам мониторинга

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха в г. Челябинске в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Челябинске

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные частицы РМ2.5 | Метилбензол | Превышения предельно допустимых концентраций не выявлены |
| Взвешенные частицы РМ10 в | Алканы С12-С19 (в пересчете на С) |  |
| - | Бензол |  |
| - | Гидроксибензол (фенол) |  |
| - | Этилбензол | - |

Таким образом, в г. Челябинске в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц РМ2.5, взвешенных частиц РМ10, метилбензола, алканов, бензола, гидроксибензола (фенола), этилбензола.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Челябинска необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности, на качество атмосферного воздуха.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные, полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в г. Челябинске (рисунок 4, рисунок 5, рисунок 6).

Рисунок 4. Поля концентраций диоксида азота в г. Челябинске

Рисунок 5. Поля концентраций оксида углерода в г. Челябинске

Рисунок 6. Поля концентраций диоксида серы в г. Челябинске

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается снижение загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота порядка 59 %, оксидом углерода порядка 16 % и увеличение загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы порядка 60 %.

При сопоставлении результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета, Роспотребнадзора, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора, отмечается снижение содержания в атмосферном воздухе диоксида азота с тенденцией к росту в апреле, снижение загрязнения атмосферного воздуха г. Челябинска оксидом углерода в апреле по сравнению с мартом, а также значительное увеличение концентрации диоксида серы.

- Заключение

Проведенный анализ показывает, что несмотря на введение ограничительных мер, сказавшихся на уменьшении интенсивности дорожного движения, несмотря на снижение выбросов от объектов теплоэнергетики, связанных с наступлением теплого периода года, загрязнение атмосферного воздуха в г. Челябинске продолжает оставаться на прежнем уровне.

Данная ситуация свидетельствует о том, что промышленные предприятия, являющиеся основными источниками загрязнения воздушного бассейна в г. Челябинске, вносят основной и существенный вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Череповец

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 с 17.03.2020 на территории Вологодской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Заместителем губернатора Вологодской области В.В. Тушиновым, на территории г. Череповца 38 промышленных предприятий продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, в том числе предприятия, участвующие в федеральном проекте «Чистый воздух», а именно ПАО «Северсталь», АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», АО «Апатит».

Численность работников промышленных предприятий, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности, составляет 56005 человек.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации, представленной Росгидрометом, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а именно в период с 20.03.2020 по 20.04.2020, в г. Череповце наблюдается следующее:

среднесуточные концентрации оксида углерода не превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию, снижение концентраций в конце марта продолжилось в апреле (рисунок 1);

Рисунок 1. Динамика изменений концентраций оксида углерода (мг/м3) в г. Череповце на ПНЗ № 5

отмечено снижение концентраций диоксида азота, однако в начале рассматриваемого периода зафиксированы превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации (рисунок 2);

Рисунок 2. Динамика изменений концентраций диоксида азота (мг/м3) в г. Череповце на ПНЗ № 5

снижение концентраций взвешенных частиц РМ2.5 и взвешенных частиц РМ10 без превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций указанных веществ (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика изменений концентраций диоксида азота (мг/м3) в г. Череповце на ПНЗ № 1

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в г. Череповце проведено 399 исследований, из них в 2 регистрировались превышения ПДКмр (0,5 %).

Исследования атмосферного воздуха проводились на 2 маршрутных постах по скользящему графику с получением информации о максимально разовых концентрациях. Исследовались 19 веществ.

Превышения гигиенических нормативов зарегистрированы на посту по адресу г. Череповец, ул. Бардина, 25: по взвешенным частицам РМ10 в 1,1 раза ПДКмр; по взвешенным частицам РМ2.5 в 1,2 раза ПДКмр.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

С 29.04.2020 по 08.05.2020 подведомственными лабораториями Росприроднадзора на территории г. Череповца с использованием передвижных экологических постов проведено 360 измерений проб атмосферного воздуха, отобранных в 8 точках, расположенных в зоне влияния выбросов основных промышленных предприятий и крупных автомагистралей на территории жилой застройки.

Исследования проводились по 9 загрязняющим веществам.

По результатам измерений зарегистрировано превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации взвешенных веществ от 1,1 до 1,5 раз в зоне влияния выбросов крупных автомагистралей.

Превышения предельно допустимых концентраций остальных загрязняющих веществ, в том числе специфических, не обнаружены.

- Выводы по результатам мониторинга

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха 
в г. Череповце в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Череповце

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| Диоксид азота | Взвешенные частицы РМ10 | Взвешенные вещества |
| - | Взвешенные частицы РМ2.5 | - |

Таким образом, в г. Череповце в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, взвешенных частиц РМ10, взвешенных частиц РМ2.5, взвешенных веществ.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Череповца необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, что указывает на влияние промышленности, автотранспорта на качество атмосферного воздуха.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в г. Череповце (рисунок 4, рисунок 5, рисунок 6).

Рисунок 4. Поля концентраций диоксида азота в г. Череповце

Рисунок 5. Поля концентраций оксида углерода в г. Череповце

Рисунок 6. Поля концентраций диоксида серы в г. Череповце

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается снижение содержания в атмосферном воздухе диоксида азота порядка 56 %, оксида углерода порядка 2 %, диоксида серы порядка 22 %. При сопоставлении результатов зондирования Земли с данными, полученными от Росгидромета, Роспотребнадзора, результатов измерений подведомственных лабораторий Росприроднадзора, отмечается снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Череповце.

- Заключение

Проведенный анализ показывает, что загрязнение атмосферного воздуха в г. Череповце в течение периода ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, уменьшалось, в том числе уменьшилось загрязнение, связанное с выбросами промышленных предприятий, являющихся основными вкладчиками в валовый выброс загрязняющих веществ.

Чита

В соответствии с постановлением губернатора Забайкальского края от 08.04.2020 № 30 с 19.03.2020 на территории Забайкальского края введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- Информация о промышленных предприятиях, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность, численность их работников

По информации, представленной Министерством экономического развития Забайкальского края, на территории г. Читы 30 промышленных предприятий продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в условиях режима повышенной готовности.

Численность работников указанных предприятий составляет 42650 человек.

- Динамика показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, представленная Росгидрометом и Роспотребнадзором

По информации Росгидромета оперативные данные мониторинга, характеризующие динамику изменений уровня загрязнения в г. Чите, в настоящий момент не могут быть представлены в связи с тем, что модернизация пунктов наблюдений в рамках мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» находится в стадии поставки оборудования.

Согласно информации, представленной Роспотребнадзором, о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха в период режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в г. Чита исследования атмосферного воздуха в соответствии с программой социально-гигиенического мониторинга не проводились.

- Исследования, проведенные ведомственными лабораториями Росприроднадзора

С 29.04.2020 по 08.05.2020 подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использованием передвижных экологических постов проведено 372 измерения проб, отобранных в 4 точках, расположенных в зоне влияния выбросов от автомагистралей, промышленных предприятий, а также в жилой зоне.

Исследования проводились по 14 загрязняющим веществам.

По результатам исследований зафиксированы превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха во всех точках измерений по бенз/а/пирену от 2 до 56 ПДКсс.

Высокое содержание бенз/а/пирена в атмосферном воздухе г. Читы обусловлено природными пожарами. По мере рассеивания задымленности превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации бенз/а/пирена не установлено.

- Выводы по результатам мониторинга

В соответствии с результатами измерений качества атмосферного воздуха в г. Чите в таблице 1 представлены загрязняющие вещества, содержание которых в воздухе превышало гигиенические нормативы.

Таблица 1. Результаты измерений, в которых отмечены превышения нормативов качества атмосферного воздуха в г. Чите

| Росгидромет | Роспотребнадзор | Росприроднадзор |
| --- | --- | --- |
| Наблюдения не проводились | Наблюдения не проводились | Бенз/а/пирен |

Таким образом, в г. Чите в течение периода повышенной готовности зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций бенз/а/пирена.

Однако для целей оценки изменений качественного состава выбросов в атмосферный воздух на территории г. Читы необходимо проводить исследования атмосферного воздуха с учетом сравнения с предыдущими периодами до введения режима повышенной готовности. Представленные данные характеризуют наличие на территории города превышений предельно допустимой концентрации бенз/а/пирена, что могло быть вызвано природными пожарами и выбросами от объектов теплоснабжения.

В целях объективной оценки качественного состава выбросов Росприроднадзором привлечены данные дистанционного зондирования Земли.

- Данные полученные в результате дистанционного зондирования Земли

Для оценки изменений состава атмосферного воздуха были использованы данные экспериментального зондировщика TROPOMI за период с 1-го по 31-е марта и с 1-го по 30-е апреля 2020 года.

Приземные концентрации были восстановлены с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели.

Спектрометр TROPOMI установлен на космическом аппарате Sentinel-5p, движущемся по солнечно-синхронной орбите, так что для каждой точки земной поверхности время съемки лежит в интервале с 11 до 13 часов местного времени.

Ниже представлены графические материалы, на которых отражены средние за месяц полуденные концентрации диоксида азота, оксида углерода и диоксида серы в г. Чите (рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3).

Рисунок 1. Поля концентраций диоксида азота в г. Чите

Рисунок 2. Поля концентраций оксида углерода в г. Чите

Рисунок 3. Поля концентраций диоксида серы в г. Чите

При интерпретации результатов дистанционного зондирования Земли отмечается снижение концентрации диоксида азота порядка 41 %, увеличение концентрации оксиду углерода порядка 196 %, отсутствие изменений содержания в атмосферном воздухе диоксида серы. В отсутствие результатов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха от Росгидромета и Роспотребнадзора результаты дистанционного зондирования Земли свидетельствуют в целом о снижении качества атмосферного воздуха в г. Чите.

- Заключение

Проведенный анализ показывает снижение выбросов в результате введения ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, однако повышенные уровни содержания в атмосферном воздухе оксида углерода и бенз/а/пирена могут быть связаны с работой объектов теплоснабжения и природными пожарами, о чем свидетельствуют имеющиеся данные наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.